# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Součásti na hřídeli přenášející otáčivý pohyb |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

# Výklad

# Součásti na hřídeli přenášející otáčivý pohyb

Na většinu hřídelí se nasazují součásti k přenosu otáčivého pohybu, která ve spojení s dalšími komponenty slouží jako části mechanických převodů. Jedná se o kruhové ploché nebo tvarové kotouče (často se zuby), které mohou měnit otáčky popř. směr otáčení nebo polohu hřídelí.

Spojení těchto kol se označuje jako soukolí. Rozdělují se podle několika kritérií do 4 základních skupin - ozubená kola, řetězová kola, řemenice, třecí kola.

Rozdělení podle způsobu přenosu krouticího momentu:

- Tvarová (přesná) – kola mají zuby, které zapadají do protikusu a boky zubů tak přenášejí krouticí moment.

  - Výhody: Minimální ztráty, přesný převod.

  - Nevýhody: Náročnější výroba, větší hlučnost, při přetížení stroje zničení součástí.

  - Příklad: Ozubená a řetězová kola.

- Třecí (nepřesná) – kola musí být k sobě s protikusem přitlačena tak, aby vznikla dostatečná třecí síla, která může přenášet krouticí moment s maximální účinností.

  - Výhody: Tišší chod, prokluz při přetížení stroje, jednodušší výroba.

  - Nevýhody: Možnost nežádoucího prokluzu, nižší účinnost, požadovaná stálá přítlačná síla.

  - Příklad: Řemenice a třecí kola.

Rozdělení podle počtu nutných komponentů:

- Přímá – stačí spojení pouze dvou kol (na krátké vzdálenosti).

  - Ozubená a třecí kola

- Nepřímá – ke spojení je nutný třetí spojovací člen (na dlouhé vzdálenosti).

  - Řemenice a řetězová kola

# Ozubená kola

Jedny z nejčastěji používaných kol pro převody bývají ozubená kola. Převody ozubenými koly jsou přesné, mohou být velmi malé a při potřebě velké změny otáček je lze jednoduše sestavovat do převodových skříní.

Malým kolům, nasazeným nebo vyrobeným přímo na hřídeli, se říká pastorek. Větší kola bývají kvůli své hmotnosti skládána z několika dílů:

- Náboj – širší středová část většinou s drážkou na pero pro zajištění na hřídeli.

- Věnec – širší obvodová část se zuby.

- Kotoučová deska – tenčí výplň mezi nábojem a věncem, často odlehčená dírami nebo nahrazena pouze rameny.

Nejdůležitější částí těchto kol je ozubení. Základní charakteristikou ozubeného kola je velikost kola (průměr roztečné kružnice), počet a velikost zubů a jejich tvar. Výroba zubu a konstrukce s přesnými rozměry je velmi náročná.

Z důvodu plynulého chodu je základní tvar zubu dán křivkami odvalování (evolventa, cykloida). Často však bývá tento tvar z dalších důvodů dále upraven (při podřezání zubů u kol s malým počtem zubů, při větším zatížení 
u šikmého nebo šípového ozubení, při nerovnoběžné poloze os hřídelí u soukolí kuželového, šnekového, …)

# Řetězová kola

Řetězová kola slouží k přenosu krouticího momentu a přesné změně otáček na větší vzdálenosti. Oproti ozubenému kolu má jiný tvar zubů, do kterých zapadá článkový (válečkový) řetěz, a nenachází využití u nerovnoběžných hřídelí.

U řetězových převodů je důležitá údržba (čištění, mazání a pro větší opotřebení řetězů je nutná častější kontrola a případná výměna řetězů 
i kola).

# Řemenice

Řemenice je strojní součást, která pro přeměnu otáček na hřídelích využívá možnosti přenosu krouticího momentu na větší vzdálenosti při tišším chodu 
a levnějším, bezpečnějším, avšak méně účinným provozu.

Řemenice se rozdělují podle tvaru řemenu, který je spojuje:

- Plochý řemen – velmi jednoduchá konstrukce, ale malá třecí síla, a tím menší účinnost. Využívá se spíše u starších zařízení.

- Klínový řemen – na obvodu řemenice je vytvořená klínová drážka ve tvaru řemene, který do ní zapadne a přítlačná síla se rozloží a působí na boky této drážky. Klínový řemen bývá mnohem užší než šířka řemene plochého, tak často bývá pro vyšší účinnost na řemenici drážek více.

# Třecí kola

Samotná třecí kola se pro své nevýhody místo ozubených kol příliš nepoužívají. Nejčastější využití třecích kol je u variátorů, což jsou zařízení, která umožňují plynulou změnu otáček stroje, aniž by docházelo k přeskakování kol a jejich zubů.

Základní tvar třecích kol může být jednoduchý válec nebo v případě některých variátorů kužel. Plocha pláště válce, která se přímo dotýká dalších ploch, musí být vhodně upravená, aby docházelo k minimálnímu prokluzu. Je tedy nutná dostatečná přítlačná síla, maximální velikost dotýkajících se ploch a správná volba materiálu a struktury povrchu.

# Test

- Která ze součástí na hřídeli může přenášet krouticí moment:

  - Ložisko.

  - Zubový kotouč.

  - Řemenice.

  - Pojistný kroužek

- Které ze součástí patří do skupiny převodů - nepřímé tvarové:

  - Ozubená kola.

  - Řemenice.

  - Řetězová kola.

  - Třecí kola.

- Které ze součástí patří do skupiny převodů - nepřesné přímé:

  - Ozubená kola.

  - Řemenice.

  - Řetězová kola.

  - Třecí kola

- Která ze skupiny součástí využívá prokluzu k minimalizaci škod při přetížení stroje?

  - Přímá

  - Nepřímá

  - Tvarová

  - Třecí

- Co to je pastorek:

  - Vnitřní část ozubeného kola.

  - Řemenice pro klínový řemen

  - Malé ozubené kolo.

  - Obvodová část řemenice

- Jaký tvar má nejčastěji bok zubu u ozubených kol:

  - Oválný.

  - Evolventní.

  - Klínový.

  - Válcový

- U kterých součástí je nutná přítlačná síla:

  - U třecích kol a řemenic.

  - Pouze u řemenic s klínovým řemenem, plochým ne.

  - Třecích a řetězových kol.

  - Pouze u ozubených kol.

- Co jsou to variátory:

  - Spojení ozubeného a řetězového kola.

  - Řemenice pro plochý i klínový řemen.

  - Zařízení plynule měnící otáčky.

  - Obvodová část třecího kola.