„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Rozdělení ložisek |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení (výpočty), test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

#### Výklad

#### Rozdělení ložisek

A Základní rozdělení podle druhu tření

- Kluzná – stykové plochy po sobě ve vrstvě maziva prokluzují.

- Valivá – mezi plochami jsou valivé elementy (kuličky, válečky, …).

B Rozdělení podle působící síly

(pro kluzná i valivá ložiska)

- Radiální - síla působí kolmo na osu rotace.

- Axiální - síla působí ve směru osy rotace.

U většiny ložisek mohou působit obě složky sil (radiální i axiální). Do těchto skupin se ložiska zařazují podle převažující působící síly, ale pokud jsou obě složky téměř vyrovnané, mohou se zařadit do skupiny třetí a jsou označované jako kombinované.

A1 Rozdělení kluzných ložisek

Podle principu

- Pneumatická – pohybují se na vzduchovém polštáři.

- Hydraulická

- Hydrostatická – pohybují se na kapalinovém polštáři, který se vytváří přívodem maziva pod talkem z čerpadla.

- Hydrodynamická – přívod oleje do mezery mezi kluzné plochy je dostatečný a nosný film se vytváří otáčivým pohybem stykových ploch.

- Samomazná – ložiska jsou vyráběna z pórovitého materiálu a za chodu se z něj mazivo uvolňuje (mazivo může být přímo součástí struktury materiálu).

- Magnetická – využívá principu magnetické levitace.

Podle tvaru kluzné plochy

- Válcová

- Kuželová

- Kulová

- Patní

- Prstencová

- Hřebenová

Tvar ložiska odpovídá tvaru čepů – uvedeno v předchozích kapitolách.

Podle konstrukce

- pouzdro – má tvar dutého válce.

  - bez výstelky / s výstelkou (umožňuje využít rozdílných vlastností materiálu na kluzné ploše ložiska)

  - válcová  / přírubová

- pánev – má tvar dutého válce, který je dělený v podélné ose.

- segmenty – skládá se z několika částí, které se vkládají do ložiskových těles.

A2 Rozdělení valivých ložisek

Podle tvaru valivého tělesa

- Kuličková

- Válečková

- Jehlová

- Kuželíková

- Soudečková

Podle velikosti dotyku valivého tělesa

- Bodové (kuličková)

- Čarové (ostatní)

Podle počtu řad valivých těles

- Jednořadá

- Víceřadá

Podle konstrukce

- Klasické

- S těsněním / s krytem – zamezuje unikání maziva a vnikání nečistot

- S kosoúhlým stykem – dovolují zachycovat radiální i větší axiální síly v jednom směru.

- Naklápěcí – dovoluje mírné naklopení vlivem nesouososti.

Test

- Jaké je základní rozdělení ložisek:

  - Třecí a kluzná.

  - Kuličková a trubková.

  - Kluzná a valivá.

  - Valivá a válcová.

- Jaký tvar valivých těles se nepoužívá u ložisek:

  - Soudečky.

  - Jehly.

  - Kuželíky.

  - Kroužky.

- Co jsou samomazná ložiska:

  - Valivá ložiska, která nepotřebují mazivo.

  - Kluzná ložiska, kde dochází k uvolnění maziva z pórů materiálu.

  - Všechna ložiska, která dokáží vlivem odstředivé síly samovolně rozprostřít přivedené mazivo po celém obvodě.

  - Ložiska, kde je mazivo přiváděno čerpadlem.

- Pro jaký druh ložisek platí rozdělení podle působících sil na radiální a axiální:

  - Pro kluzná.

  - Pro valivá.

  - Pro všechny typy.

  - Pro ložiska neplatí, takto se rozdělují hřídelové čepy.

- Jak se nazývá podélně dělené kluzné ložisko:

  - Pánev.

  - Pouzdro s výstelkou.

  - Pouzdro přírubové.

  - Segmenty.

- Jaké je rozdělení kluzných ložisek podle tvaru kluzné plochy:

  - Prstencová, patní, válcová, kulová, hřebenová, kuželová.

  - Válečková, soudečková, kuželíková, kuličková, jehlová.

  - Kuličková, válcová, kuželová, prstencová, kloubová.

  - Kuželová, přírubová, jehlová, kulová, válcová, patní.

- Co znamená radiální ložisko:

  - Ložisko je v zařízení uloženo vodorovně.

  - Zatěžující síla působí kolmo na osu ložiska.

  - V ložisku působí síly podél osy rotace.

  - Ložisko se skládá ze dvou kroužků a valivého tělesa.