„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Ložiska kluzná |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Ložiska kluzná

Kluzná ložiska jsou strojní součásti obepínající hřídelový čep a za určitého zatížení umožňující jeho otáčivý, popř. kývavý pohyb, při kterém vzniká kluzné tření dotýkajících se ploch.

Kluzná ložiska jsou poměrně jednoduchá, levná a snadno opravitelná, jsou tichá 
a tlumí rázy, ale májí značné ztráty třením především při rozběhu a doběhu a při nedostatečném množství maziva hrozí zadření ložiska.

Konstrukce

Konstrukce kluzných ložisek se může velmi lišit - od nejjednoduššího provedení pro nezatěžované a nepřesné konstrukce, což může být díra vyvrtaná přímo v rámu stroje, až po ložiska složená z mnoha spojovaných a nastavitelných dílů, včetně mazacího systému.

Kluzné ložisko se nejčastěji skládá ze dvou základních částí:

- Ložiskové těleso

- Pouzdro, pánev nebo segmenty

Důvodem složení ložiska z více částí je možnost použití různých materiálů podle požadovaných vlastností a jednoduchá vyměnitelnost více namáhaného a dříve opotřebovaného pouzdra nebo pánve.

- Ložisková tělesa (ložiskové domky) jsou vnější části ložisek, která mohou být samostatné součásti nebo pouze částmi jiných strojních součástí.

- Vnitřní kluznou částí ložiska může být pouzdro, které má tvar buď prostého dutého válce, nebo válce s přírubou. Často také bývá na vnitřní ploše pouzdra nanesena vrstva materiálu s výbornými kluznými vlastnostmi, která se nazývá výstelka.

- Z důvodu snadnější montáže nebo vyměnitelnosti spodního, více namáhaného, dílu je možné místo pouzdra použít ložiskovou pánev, která bývá podélně dělená na dvě nebo více částí.

- Pro vyšší obvodové rychlosti a tlaky, tam, kde klasická kluzná ložiska nedokáží vyhovět požadavkům, je možné použít výrobně náročnější ložiska s naklápěcími segmenty.

Princip

V ložisku mohou v závislosti na množství a rozprostření maziva (vlivem rychlosti otáčení) docházet k několika druhům kluzného tření.

Druhy kluzného tření

- Suché tření – stykové plochy jsou bez maziva a dochází k zahřívání, k opotřebení a k zadírání ložiska.

- Polosuché (mezní) tření – stykové plochy jsou nedostatečně mazány, dochází k přímému dotyku povrchových nerovností.

- Kapalinné (tekutinové) tření – maziva je dostatek, plochy se po něm klouzají a míru tření udává viskozita maziva.

Mazání kluzných ložisek

Úlohou mazání je zmenšit tření mezi hřídelí a ložiskem, odvést vznikající teplo, aby se zamezilo nadměrnému zahřívání a zadření ložiska. Proto musí být mezi hřídelí 
a ložiskem film maziva.

Kluzná ložiska s kapalinným třením mají velkou životnost. Při správném provozu jsou třecí plochy od sebe odděleny vrstvou maziva. U moderních zařízení se vyžadují pouze občasné kontroly spočívající v doplňování a výměně maziva a čištění nebo výměna filtrů a speciální samomazná ložiska nevyžadují obsluhu vůbec.

- Hydrodynamická ložiska

Mazivový film se vytváří točivým pohybem čepu hřídele. Na začátku točivého pohybu nejsou hřídelové čepy s pouzdrem ložiska zcela odděleny, mazivo je na dně ložiska přítomno jen v nerovnostech a dochází k polosuchému tření. Zvyšují-li otáčky, mazivo je pohybující se plochou vtlačováno do klínové mezery a pod čepem se vytváří klín maziva, který hřídel nadzvedává. Při vysokých otáčkách se vytvoří se souvislá vrstva maziva, ve které hřídel plave, a dochází ke kapalinovému tření.

- rozběh nebo zastavení – polosuché tření

- malé otáčky – mazivo je vtlačováno do klínové mezery

- nejvyšší otáčky – kapalinné tření

- Hydrostatická ložiska

Hydrostatické mazání kluzných ložisek zajišťuje oběhové čerpadlo, které pod tlakem rovnoměrně rozprostírá mazivo po celém obvodě ložiska, a tak minimalizuje tření při rozběhu a zastavení. Tato ložiska však mají vyšší pořizovací cenu 
i nákladnější provoz.

- Pneumatická ložiska

Pneumatická ložiska pracují na principu hydrostatických ložisek, kde místo kapalného maziva je mezi ložisko a čep vháněný stlačený vzduch. Tato ložiska se používají pouze pro menší zatížení.

- Magnetická ložiska

Zvláštním druhem ložisek, pohybujících se bez kontaktu přilehlých ploch, jsou ložiska magnetická, která pracují na principu odpuzování stejných pólů magnetického pole. Tímto typem ložisek a množstvím jejich významných výhod (provoz bez maziva a prakticky bez tření) se zabývají moderní technologie, které je nezařazují mezi ložiska kluzná, ale popisují je samostatně. Tato ložiska se dále člení na ložiska pasivní (využívající permanentní magnety) a ložiska aktivní (využívající elektromagnety).

Materiál:

Pro správnou funkci kluzných ložisek je důležitá volba vhodného materiálu.

Materiál ložiskového tělesa

Vyrábí se z běžné oceli nebo litiny. Materiál ložiskového tělesa musí být pevný, odolávat vibracím a pro svou větší spotřebu dostupný. Ložisková tělesa bývají často odlévaná nebo svařovaná a materiál musí být vhodný pro daný způsob výroby.

Materiál pouzdra a pánve

Na materiál pouzdra je kladena řada požadavků: minimalizace tření a možnosti zadírání, dobrá smáčivost maziva, tepelná vodivost a v neposlední řadě i cena. Podle potřebných vlastností se používají tyto materiály: olověné a cínové kompoziční materiály, slitiny hliníku a mědi (mosazi a bronzy), spékané práškové kovy, litina nebo plast (teflon).

U vícevrstvých ložisek lze kluzné vlastnosti zlepšit vnitřní tenkou vrstvou ze slitin olova, cínu, hliníku nebo mědi, nanesené slinováním, naprašováním nebo galvanicky. V ložisku může být použita i mezivrstva z niklu, která zabraňuje difuzi atomů cínu z kluzné vrstvy do vrstvy nosné, a tím kluzné vlastnosti vrstvy zůstanou zachovány po celou dobu životnosti ložiska.

Test

- Jaký je rozdíl mezi ložiskovou pánví a pouzdrem:

  - Pánev je dělená a pouzdro vcelku.

  - Pánev je menší než pouzdro.

  - Pánev se vkládá do pouzdra.

  - Pánev obsahuje mazivo a pouzdro ne.

- Jak se nazývá vnější část ložiska:

  - Ložisková pánev.

  - Ložiskové těleso.

  - Ložiskové pouzdro.

  - Ložisková výstelka.

- Kdy se využívá kapalinné tření u hydrodynamických ložisek:

  - Při rozběhu ložiska.

  - Při vstřiku maziva čerpadlem.

  - Při maximálních otáčkách.

  - Při překročení pracovní teploty.

- Který z materiálů je nejméně vhodný pro ložiskové pouzdro:

  - Cínová kompozice.

  - Spékaný bronz.

  - Šedá litina.

  - Ocel.

- Co zajišťuje dostatek maziva u hydrostatických ložisek:

  - Čerpadlo.

  - Póry v materiálu.

  - Pravidelná kontrola a doplňování maziva obsluhou stroje.

  - U tohoto ložiska mazivo není potřebné.

- Která z ložisek mají nejmenší tření:

  - Kluzná hydrostatická.

  - Kluzná hydrodynamická.

  - Valivá.

  - Magnetická.

- Co to je výstelka.

  - Vnitřní kluzná vrstva ložiskového pouzdra.

  - Vnitřní spojovací vrstva mezi pouzdrem a tělesem ložiska.

  - Vrstva maziva zabraňující opotřebovávání ložiska.

  - Vrstva filtru na spodním díle pánve odvádějící zanesené mazivo.