„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Mazání a těsnění ložisek |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Mazání ložisek

Mazání ložisek je velmi důležité pro jejich funkci a životnost. U kluzných ložisek je mazivo mezi hřídelí a ložiskem nezbytné k vytvoření dostatečného mazivového filmu, po kterém se kluzné plochy pohybují. U valivých ložisek v kontaktních oblastech mezi kroužky, valivými elementy a klecí dochází také k malému prokluzu a mazivo ložisko chrání a zabraňuje přímému kontaktu kov na kov.

Hlavní funkce maziva

- Snižuje tření a opotřebení

- Odvádí přebytečné třecí teplo a tím chrání ložisko před přehřátím

- Odplavuje cizí částice a nečistoty z ložiska

- Chrání povrch ložiska před korozí

- Utěsňuje ložiskový prostor

K mazání ložisek se za běžných podmínek používá olej nebo plastické mazivo, 
ve speciálních případech se používá mazivo pevné. Mazání olejem nabízí lepší mazací schopnosti, ale mazání plastickým mazivem umožňuje snadnější použití 
v ložisku.

Druhy maziva

- Kapalné mazivo (Mazací olej)

Mazání ložiska olejem se používá při nutnosti častějšího mazání, při potřebě odvodu tepla z ložiska, nebo při současném mazání sousedních částí olejem (např. ozubená kola v převodovce). Olej se snadno se čistí, ale pro ložisko je nutné použít těsnění, protože olej nebrání vniknutí nečistot do skříně.

- Plastické mazivo (Mazací tuk)

Za běžných provozních podmínek se nejčastěji používá mazání plastickým mazivem, které obsahuje zahuštěný olej obohacený aditivy. Výhoda spočívá 
v lepším udržení maziva v uložení, které neodstřikuje, není ho potřeba tak často doplňovat a jeho údržba je jednoduchá. Mazivo také utěsňuje uložení proti vnikání nečistot a vlhkosti, a tak jsou ložiska odolnější proti korozi, ale jeho konzistence je tužší, čímž dochází k většímu tření a případné nečistoty se neodplavují.

- Tuhé mazivo

Pevná maziva se používají na mazání ložisek, pouze pokud jiné způsoby nemohou splnit požadavky na spolehlivé mazání v daných podmínkách, například při provozu ve vysokých teplotách, ve vakuu, v nepřístupných místech nebo pro ložiska vystavená chemickým vlivům. Vrstvy částic pevných látek, které po sobě kloužou 
a dobře přilnou na povrchu kovů, vytváří větší tření. Pevná maziva mají větší únosnost, ale nejsou schopna působit jako chladivo a jejich životnost je omezená.

Způsoby mazání

- Olejnička, ruční stěrka

- Maznice

- Olejová lázeň

- Oběhové a vstřikovací mazání

- Mazací lis

Těsnění ložisek

Hlavním úlohou těsnění je zamezit úniku maziva z ložiska a ochránit ložisko před vniknutím nečistot, prachu a vlhkostí.

Rozdělení těsnění

- Bezdotyková – utěsnění úzké spáry (štěrbinové, labyrintové)

- Kontaktní (třecí) - přitlačení těsnícího prvku k ploše (plstěný a hřídelový těsnící kroužek)

- Kombinovaná – kombinace předchozích

- Štěrbinové těsnění je jednoduché těsnění méně odolné proti jemnému prachu a vlhkosti. Jeho účinnost lze zvýšit vyplněním mazivem.

- Labyrintové těsnění je více účinné, protože štěrbina je delší několikrát zalomena a vede různými směry. Používá se při vyšších rychlostech.

- Těsnění plstěnými kroužky má poměrně velké tření, ale je méně náročné na přesnost. Před montáží kroužek vyžaduje napuštění mazivem a povrch hřídele musí být velmi hladký. Plstěný kroužek obdélníkového průřezu se umisťuje do lichoběžníkové drážky a svými boky pak dobře přilne k součásti.

- Těsnění hřídelovým těsnícím kroužkem (Gufero) je velmi rozšířené, protože hřídelové těsnící kroužky jsou normalizované v různých konstrukčních provedeních. Těsnění dobře chrání před vnikáním nečistot, unikáním maziva a odolává tlaku.

Test

- Jaká je hlavní funkce ložiskového těsnění.

  - Utěsnění úzké spáry mezi hřídelí a ložiskem mazivem.

  - Ochrana před vnikáním nečistot, unikáním maziva.

  - Chrání povrch ložiska před korozí.

  - Snižuje tření a opotřebení ložiska a hřídele.

- Který druh maziva nejlépe odvádí přebytečné třecí teplo a tím chrání ložisko před přehřátím:

  - Kapalné mazivo.

  - Plastické mazivo.

  - Tuhé mazivo.

  - Kombinované mazivo.

- Které z těsnění patří mezi těsnění třecí:

  - Štěrbinové těsnění.

  - Labyrintové těsnění.

  - Bezdotykové těsnění.

  - Hřídelový těsnící kroužek.

- Co nepatří mezi vlastnosti plastického maziva:

  - Konzistence maziva je tužší než u oleje a dochází k většímu tření.

  - Mazivo se dobře udrží v uložení a údržba je jednoduchá.

  - Mazivo je velmi spolehlivé při provozu ve vysokých teplotách, 
ve vakuu nebo v nepřístupných místech.

  - Mazivo utěsňuje uložení proti vnikání nečistot a vlhkosti a ložiska jsou odolnější proti korozi.

- Co to je Gufero:

  - Druh valivého ložiska.

  - Hřídelový těsnící kroužek.

  - Tuhé mazivo.

  - Štěrbinové těsnění.

- Co snižuje tření a opotřebení ložisek:

  - Těsnění plstěnými kroužky.

  - Mazivo.

  - Zvýšení zatížení.

  - Průměr hřídele.