„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Hřídelové spojky a jejich rozdělení |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Hřídelové spojky a jejich rozdělení

U většiny zařízení je nutné spojovat více hřídelů a přenášet tím rotační pohyb za určitých podmínek. Hřídelové spojky jsou tedy strojní součásti, které spojují hnací a hnanou hřídel. Spojka může pouze přenášet krouticí moment, může sloužit ke snadnější montáži či manipulaci se zařízením, nebo využívá dalších specifických vlastností spojek jako je například zachycení vibrací či nesouososti hřídelů, rozpojování v provozu, pomalejší rozběh nebo jištění stroje při přetížení.

Hřídelové spojky se obecně skládají ze tří částí (viz obrázek), které mohou být velmi složité a složené z dalších členů a mnoha součástek nebo naopak dvě části složené z jednoho kusu materiálu nebo jeden člen úplně vynechán.

Části spojek:

- Hnací člen

- Hnaný člen

- Spojovací člen

Funkce spojek:

- Hlavní funkce

- Spojení dvou hřídelů

- Další funkce dané typem spojky

- Usnadnění montáže a demontáže, jednodušší výměna opotřebovaných, zdeformovaných či rozbitých částí stroje

- Tlumení rázů a zachycení vibrací stroje

- Odstranění menších axiálních a radiálních posuvů nebo úhlových vychýlení hřídelů při otáčení

- Umožnění spojení dvou nesouosých hřídelů

- Rozpojení a spojení hřídelů z chodu stroje

- Rozpojení hřídelů při překročení určitého mezního napětí při přetížení, aby nedošlo k většímu poškození stroje

- Pomalý rozběh stroje nebo spojení hřídelů až při překročení určitých otáček

- Zabezpečení přenos hroutícího momentu jen jedním směrem otáčení

Rozdělení spojek:

(podle způsobu přenosu krouticího momentu)

- Mechanicky neovládané (pohyb je přenášen mechanicky bez možnosti rozpojení hřídelů za chodu stroje)

  - Pevné

    - Přírubové

    - Trubkové

    - Kotoučové

    - Korýtkové

    - S předními zuby

  - Pružné

    - S kovovými členy (jehlová, s hadicovými pružinami)

    - S nekovovými členy (s pryžovými pouzdry, obručová)

  - Vyrovnávací

    - Axiální

    - Radiální

    - Kloubové

    - Univerzální zubové

- Mechanicky ovládané (pohyb je přenášen mechanicky s možností rozpojení hřídelů za chodu stroje)

  - Výsuvné

    - Ozubcová

    - Třecí (lamelová)

  - Pojistné

    - Se střižným kolíkem

    - Vysmekovací (kuličková)

    - Prokluzovací (kotoučová, lamelová)

  - Rozběhové

  - Volnoběžné

    - Západková

    - Kuličková

    - Válečková

- Hydraulické (přenáší pohyb pomocí tření kapaliny)

- Elektromagnetické (přenáší pohyb elektromagnetickou indukcí)

Test

- K čemu jsou obecně určené hřídelové spojky:

  - Ke spojení libovolných strojních součástí.

  - Ke změně otáček při řazení.

  - K nerozebíratelnému spoji několika hřídelů.

  - Ke spojení hnacího a hnaného hřídele.

- Z jakých členů se obecně skládá spojka:

  - Z hnacího, hnaného a spojovacího členu.

  - Z hnací a hnané hřídele, z hnacího, hnaného a spojovacího členu.

  - Z hnací a hnané hřídele a spojovacího členu.

  - Ze dvou hřídelí a spojovacího kotouče.

- Co nepatří mezi funkce hřídelových spojek:

  - Zajištění rozpojení při přetížení stroje.

  - Snížení tření mezi hřídeli.

  - Zachycení vibrací mezi motorem a strojem.

  - Přenos krouticího momentu přestože se hnací hřídel lehce vyklání z osy.

- Jaké je rozdělení spojek podle přenosu krouticího momentu:

  - Pevné, pružné, vyrovnávací.

  - Mechanicky ovládané, mechanicky neovládané, hydraulické, elektromagnetické.

  - Výsuvné, pojistné, rozběhové, volnoběžné.

  - Radiální, axiální, kloubové, zubové.

- Jaké spojky nepatří mezi mechanicky ovládané:

  - Vyrovnávací kloubové.

  - Pevné přírubové.

  - Volnoběžné kuličkové.

  - Pružné kovové.

- Které ze spojek přenáší otáčivý pohyb pomocí kapaliny:

  - Hydraulické.

  - Pneumatické.

  - Mechanické.

  - Magnetické.