„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Hřídelové spojky mechanicky neovládané |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Hřídelové spojky mechanicky neovládané

Tyto spojky přenášejí krouticí moment z hnacího na hnaný hřídel mechanicky bez možnosti rozpojení hřídelů během otáčení. Jejich základními funkcemi jsou jednoduché spojení hřídelů a možnost výměny dílů, snížení vibrací a hlučnosti stroje a vyrovnání radiálních, axiálních úhlových nebo kombinovaných nepřesností mezi hřídeli.

Podle těchto základních funkcí se dělí do 3 skupin:

- Pevné

- Pružné

- Vyrovnávací

Pro přehled a pochopení funkce spojek jsou zde uvedené jen z každé skupiny některé spojky a jsou z části zakresleny schematicky, s vynechanými prvky, které neslouží k jejich hlavní funkci.

- Spojky pevné

Slouží k pevnému spojení hřídelů, které se používá pro zjednodušenou manipulaci se zařízením. Často slouží k prostému spojení dvou samostatných částí stroje. Mohou být spojeny trvale například svarem nebo rozebíratelně například přírubami spojenými šrouby a maticemi.

Mezi pevné spojky mechanicky neovládané patří: přírubové, trubkové, kotoučové, korýtkové, s předními zuby.

- Pevná spojka kotoučová se skládá ze dvou kotoučů, které jsou k sobě pevně přitlačeny a spojeny šrouby s maticí. Na hřídelích může být zajištěna pery se stavěcími šrouby proti posuvu.

- Trubková spojka patří mezi nejjednodušší spojení hřídelů, kde hnaný a hnací člen spojky je trubka, která bývá zajištěná klíny s nosem.

- Spojky pružné

Slouží ke spojení hřídelů pružně. Kotouče těchto spojek se mohou vzájemně mírně pootočit a tím spojení dokáže tlumit vibrace stroje, snižuje hlučnost 
a opotřebení pracovního zařízení. Nejdůležitější části těchto spojek je pružný člen, který určuje další vlastnosti daného spojení.

Pružný člen může být buď kovový, který se chová jako ocelová pružina nebo nekovový, kde je na akumulaci energie použitá pryž (popř. kůže nebo plast). Spojky s ocelovým pružným členem jsou výrobně náročnější a dražší, ale spojky pryžové mají oproti nim menší životnost.

Mezi pružné spojky mechanicky neovládané patří: jehlová, s hadicovými pružinami, s pryžovými pouzdry, obručová.

- Pružná spojka s pryžovými pouzdry se skládá ze dvou kotoučů, které jsou volně spojeny šrouby s maticí. Aby mohla tato spojka pružit, jsou tyto šrouby uloženy v pryžových pouzdrech.

- Obručová spojka (zvaná také Periflex) spojuje hřídele silnou pryžovou obručí, která spíše připomíná pneumatiku. Pro svou jednoduchost montáže, dostatečné těsnění a dobré tlumení rázu je velmi využívaná např. u důlních dopravníků.

- Spojky vyrovnávací

Umožňuje přenášet krouticí moment při vzájemné nesouososti hřídelů. U hřídelů může docházet k vzájemnému posuvu podél osy rotace (k axiálnímu posuvu), k posuvu kolmo na osu rotace (k radiálnímu posuvu), k úhlovým výkyvům, k jejich kombinacím, nebo k uložení těchto dvou hřídelů zcela mimo osy rotace.

Mezi vyrovnávací spojky mechanicky neovládané patří: axiální, radiální, kloubové, univerzální zubové.

- Vyrovnávací spojka axiální je složena ze dvou členů, které do sebe s určitou vůlí zapadají a při rotaci hřídelů umožňují jejich vzájemný posuv podél osy rotace (například způsobenou tepelnou roztažností)

- Kloubová spojka známá také pod názvem kardan je velmi často používaná vyrovnávací spojka, která může vyrovnávat poměrně větší nesouosost hřídelů. Skládá se z jednoho nebo více kloubů, které jsou tvořeny vidlicemi a čepovým křížem umožňující úhlový výkyv.

Test

- Co znamená spojky mechanicky neovládané:

  - Spojky, které nelze rozpojit.

  - Spojky, které se bez vnější mechanické síly mohou samovolně rozpojit (například při přetížení stroje).

  - Spojky, které nelze rozpojit za provozu stroje.

  - Spojky, které lze ovládat pouze elektricky nebo hydraulicky.

- Jaký materiál se používá u pružných členů spojek:

  - Pouze pryž a guma.

  - Kov, pryž, kůže, plast.

  - Pouze kov (ocel).

  - Pryž, kůže a plast.

- K čemu slouží kloubová spojka:

  - Ke spojení rovnoběžných nesouosých nebo mimoběžných hřídelů.

  - Ke spojení dvou a více hnaných hřídelů.

  - Ke spojení čepu a vidlice.

  - K vyrovnání krouticího momentu na hnací a hnané hřídeli.

- Čím mohou být spojeny hřídele (hnací a hnaný) se spojkou pevnou:

  - Střižnými kolíky.

  - Klíny nebo pery (zajištěné šrouby).

  - Pouze klíny s nosem.

  - Čepy, klíny, pery, lícovanými šrouby, závlačkami, maticemi.

- Které spojky mohou přenášek krouticí moment při mírném posuvu podél osy rotace:

  - Radiální vyrovnávací spojky.

  - Jehlové spojky.

  - Trubkové spojky.

  - Axiální vyrovnávací spojky.

- Co to je Periflex:

  - Kloubová spojka.

  - Kotoučová spojka.

  - Obručová spojka.

  - Vyrovnávací spojka.