„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Hřídelové spojky mechanicky ovládané |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Hřídelové spojky mechanicky ovládané

Spojky mechanicky ovládané slouží k rozpojení popřípadě spojení hřídelů především za chodu stroje. K rozpojení či spojení hřídelů může dojít buď z podnětu obsluhy stroje nebo samovolně po překročení nebo dosažení daných parametrů. Samovolně se spojky rozpojují, pokud je stroj přetížen a hrozilo by nebezpečí rozsáhlejšího poškození nebo ohrožení při práci v provozu. Naopak u některých zařízení se spojky samovolně spojují až při dosažení vyšších otáček motoru, nebo při otáčení pouze v jednom směru.

Podle těchto kritérií je rozdělujeme do 4 skupin:

- Výsuvné

- Pojistné

- Rozběhové

- Volnoběžné

Pro přehled a pochopení funkce spojek jsou zde uvedené jen z každé skupiny některé spojky a jsou zčásti zakresleny schematicky, s vynechanými prvky, které neslouží k jejich hlavní funkci.

- Spojky výsuvné

Spojky výsuvné jsou spojky, které jsou ovládány (spojeny či rozpojeny) vnější silou často přes páku nebo pákový mechanismus. Tyto spojky mohou být ovládané mechanicky, hydraulicky, pneumaticky, elektricky.

Mezi výsuvné spojky mechanicky ovládané patří: ozubcová, lamelová třecí.

- Ozubcová výsuvná spojka má zuby na čele kotoučů spojky, které do sebe zapadají. Při axiálním posuvu kotoučů k sobě se zuby začnou dotýkat svými boky a dochází ke spojení a roztočení hnané části spojky. Proti zubovým spojkám vyrovnávacím jsou tyto zuby šikmé, aby do sebe lehce zapadly při otáčení.

- Třecí lamelová spojka je často používaná spojka v automobilech. Skládá se z hnacího a hnaného kotouče, mezi kterými jsou umístěny lamely. Přitlačením kotoučů k sobě pákou dochází ke tření mezi hnacími a hnanými lamelami, které tak přenášejí krouticí moment. Tato spojka může také sloužit jako pojistná, kde při přetížení dochází k prokluzu mezi lamelami.

- Spojky pojistné

Spojky pojistné slouží k ochraně zařízení tím, že při překročení maximálního dovoleného krouticího momentu dojde k rozpojení hnací a hnané hřídele.

Velikost dovoleného zatížení ve spojce je dána vlastnostmi materiálu pojistného členu, což bývá například tuhost přitlačující pružiny, třecí vlastnosti materiálu nebo pevnost materiálu ve střihu.

Mezi pojistné spojky mechanicky ovládané patří: se střižným kolíkem, kuličková vysmekovací, kotoučová prokluzovací, třecí lamelová.

- Pojistná spojka se střižným kolíkem se skládá ze dvou kotoučů, které jsou spojeny kolíkem (často v pouzdře, aby došlo k přesnému střihu, zajištěném např. šroubem). Parametry kolíku (vzdálenost, průměr, materiál, počet) jsou dány tak, aby při přetížení došlo mezi kotouči k jeho přestřižení 
a rozpojení spojky.

- Pojistná spojka kuličková vysmekovací má mezi kotouči kuličky, které jsou k protikusu přitlačovány pružinou. Pokud dojde k přetížení stoje, kuličky zatlačí pružinu, vysmeknou se z důlků a rotují mezi kotouči. Pokud se zatěžující síla opět zmenší, mohou zapadnout zpět a spojka se opět spojí.

- Prokluzovací spojka třecí využívá přenosu krouticího momentu mezi hnací a hnanou částí unášením třecím kotoučem, který je pružinou přitlačován na plochy obou těchto částí. Možnost prokluzu a rozpojení je dána překročením síly pružiny, kterou je možno regulovat utažením zajišťující matice.

- Spojky rozběhové

Rozběhové spojky umožňují rozběh hnacího stroje bez zatížení a jeho plynulé spojení s hnaným strojem až při dosažením určitých otáček. Často je využívána odstředivá síla, která se zvyšuje spolu s rychlostí otáčení spojky. Pokud odstředivá síla překoná sílu pružiny, která tlačí segmenty do středu spojky, může dojít ke spojení. Při opětovném snížení otáček se spojka zase rozpojí.

- Spojky volnoběžné

Volnoběžné spojky jsou spojky, které přenášejí krouticí moment pouze v jednom smyslu otáčení. Pokud se stane, že hnaný člen předbíhá v otáčení člen hnací, spojka se automaticky rozpojí.

Mezi volnoběžné spojky mechanicky ovládané patří: západková, kuličková, válečková.

- Kuličková volnoběžná spojka využívá přitlačení 
a vzepření kuliček do těsné mezery mezi hnací 
a hnanou částí spojky pomocí pružin. Pokud se hnací a hnaná část začnou vůči sobě otáčet opačně, zatlačí pružiny a posunou kuličky do většího prostoru, kde se mohou volně otáčet 
a uvolní tak tyto části.

Test

- Co znamená spojky mechanicky ovládané:

  - Automaticky ovládané spojky.

  - Spojky, které mohou rozpojit samovolně i ručně.

  - Spojky, které nelze rozpojit za provozu stroje.

  - Spojky, které lze ovládat pouze ovládacím zařízením.

- Který z typů mechanicky ovládaných spojek zajišťuje otáčení pouze v jednom směru:

  - Výsuvné.

  - Pojistné.

  - Rozběhové.

  - Volnoběžné.

- Do jaké skupiny patří spojka se střižným kolíkem:

  - Výsuvné.

  - Pojistné.

  - Rozběhové.

  - Volnoběžné

- Jak lze regulovat maximální krouticí moment přenášený pojistnou prokluzovací třecí spojkou:

  - Nelze.

  - Velikostí a počtem kuliček.

  - Změnou tloušťky přítlačného kotouče.

  - Šroubováním matice a zmáčknutím nebo povolením přítlačné pružiny.

- Jakou funkci mají spojky rozběhové:

  - Spojují hnací a hnaný hřídel při vyšších otáčkách.

  - Zajišťují současný rozběh stroje jako motoru.

  - Zajišťují zařízení proti přetížení.

  - Dovolují rozběh spojky pouze v jednom smyslu otáčení.

- Čím lze rozpojit výsuvnou třecí lamelovou spojku:

  - Pouze pákovým mechanismem.

  - Pružinou.

  - Pákou nebo automaticky prokluzem při přetížení stroje.

  - Odstředivou silou.