# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Unifikace analogových signálů |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Automatizační Technika – Ing. Antonín Maršík, SNTL -1988 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Unifikace, proudový a napěťový signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

# Výklad

# Automatizace – signály a zpracování

# Unifikace analogových signálů

Jednou z podmínek úspěšného zavedení stavebnicových řídicích systémů je unifikace (sjednocení) signálů uskutečňujících přenos informace mezi jednotlivými funkčními částmi stavebnicového systému.

V současné době je unifikace signálů v analogovém režimu poměrně na ústupu a je nahrazena signály číslicovými. Nicméně je nutné podotknout, že tyto unifikované analogové signály v žádném případě nevymizí a budou se stále uplatňovat. Příkladem může být měření teploty pomocí kapalinového teploměru, kdy nám hodnotu teploty určuje výška rtuťového sloupce a teprve tuto výšku převádíme v analogové nebo číslicové formě dál pro rozpracování.

U elektronických regulačních systémů tato unifikace probíhala velmi pozvolna
 a byla značně ovlivňována používanou součástkovou základnou. Tento pozvolný rozvoj byl zapříčiněn také ochranou vlastních patentů a znemožněním konkurenci připojit se na právě vlastněný datový přenos.

V současné době jsou doporučeny tyty unifikované stejnosměrné proudové
a napěťové signály:

0 až 5 mA		0 až 10 V

0 až 20 mA 		-10 až +10 V

4 až 20 mA

# Uvedeme si tyto 2 typy signálů:

Proudové signály jsou přednostně určeny k dálkovému přenosu mezi částí pro získání informace (snímač teploty nebo tlaku) a částí pro její zpracování (vyhodnocovací počítačový systém) a mezi touto částí a částí pro využití informace (pohony, topná tělesa).

Napěťové signály jsou pak především určeny pro přenos informace uvnitř části pro její zpracovávání.

Na rozdíl od elektronických regulačních systémů se u pneumatických regulačních systémů přešlo téměř v celém světě na unifikovaný signál 20 až 1 000 kPA (například výroba pneumatik – plně pneumatický provoz).

# Obr. 1: Schéma uspořádání vedení unifikovaných signálů v návrhovém obvodě.

# Cvičení

- V rodinném domku bývá často regulovaná teplota elektronickým snímačem teploty, který je umístěn v místnosti (obývací pokoj). Vlastní vyhodnocovací zařízení pro celou regulaci je umístěno buď u zdroje dodávaného tepla (kotel) nebo v počítači v kanceláři. Nakresli zjednodušeně dle tvé představy, jaké signály putují ze snímače do vyhodnocovacího zařízení a jaké signály jsou ve vyhodnocovacím zařízení (počítač). Předpokladem je analogový sběr dat s částečným číslicovým řízením.

Test

- Unifikace znamená:

a) sjednocení signálů uskutečňujících přenos informace mezi jednotlivými funkčními částmi stavebnicového systému

b) sjednocení signálů uskutečňujících přenos napětí mezi jednotlivými funkčními částmi stavebnicového systému

c) speciální spojení šroubu s maticovou základnou, při které dochází k velmi těsnému dotažení

- Co jsou proudové signály:

- jsou především určeny pro přenos informace uvnitř části pro její zpracovávání

- jsou přednostně určeny k dálkovému přenosu mezi částí pro získání informace a částí pro její zpracování a mezi touto částí a částí pro využití informace

- jsou určeny k přenosu dezinformací mezi jednotlivými signály

- Jaký je nejpoužívanější unifikovaný pneumatický signál:

- pneumatický tlak v pneumatikách

- 20 až 1 000 kPA

- 200 až 10 000 kPA

- logistický

- Z analogového snímače teploty jde signál do PC:

- proudový

- napěťový

- smíšený

- elipsoidní