„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Část pro přenos informace – sled signálů |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Automatizační Technika – Ing. Antonín Maršík, SNTL -1988 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Rušivé vlivy, signál, informační kanál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

Část pro přenos informace – sled signálů

Část pro přenos informace má zajistit přenos výstupní informace snímače do vstupní části pro její zpracování. Problém spočívá v tom, že tato informace není vždy vhodná pro přenos na větší vzdálenost, proto je účelné ji prostřednictvím převodníku zesílit a pro přenos upravit. Vlastní přenos pak má být uskutečněn s pokud možno nejmenší ztrátou obsahu informace a měl by umožnit zatížení pro zpracování informace. Dále pak by měl být přenos zabezpečen proti působení rušivých vlivů. Toto zabezpečení se zpravidla realizuje vestavěním vhodných vstupních převodníků a oddělovacích členů do vstupní části zařízení pro zpracování informací.

Obr. 1.: Schéma části pro přenos informace

Rušivé vlivy

Mezi rušivé vlivy, které nám deformují signál, patří například i klasické střídavé napětí 230V. Elektromagnetické pole tohoto napětí, dokáže ve společném žlabu, kde je svedeno více kabelů, zapříčinit namodulování tohoto napětí a zejména vyšších harmonických na signály v jiných v kabelech vedoucí ke snímačům.  Odfiltrování těchto rušivých signálů je někdy velmi problematické. Jedna z metod, jak těmto jevům zabránit, je kvalitní stínění kabelů se signály. To však nelze zcela zajistit
u bezdrátového přenosu signálu. Nutno podotknout, že současné technologie bezdrátového přenosu postoupily na velmi kvalitní úroveň odstranění rušivých signálů.

Cvičení

- Doplň do schématu části pro přenos informace vliv rušivých signálů. Dále dopiš, do jaké části vstupuje signál ze snímače.

- Uveď příklady rušivých signálů ze svého okolí nebo ze své zkušenosti.

(nápověda: slunce – erupce, jiné přírodní úkazy atd.)

Test

- Co má zajistit část pro přenos informace?

- Část pro přenos informace má zajistit přenos výstupní informace snímače do vstupní části pro její zpracování.

- Část pro přenos informace má zajistit přenos vstupní informace snímače do výstupní části pro její zpracování.

- Část pro přenos informace má zajistit přenos vstupní informace snímače do vstupní části pro její zpracování.

- Přenos informací mezi sousedy ve městě.

- Proti čemu by měl být přenos určité informace zabezpečen?

- proti působení rušivých signálů

- proti působení rušivých vlivů

- proti působení rušivých kanálů

- nemusí být vůbec zabezpečen

- Jaká je jedna z metod odfiltrování rušivého signálu?

- umístění kvalitního termočlánku ve výši signálu

- kvalitní stínění kabelů se signály

- umístění vnějšího vedení v jímce signálu

- umístit na střechu parabolu proti výskytu mimozemských těles

- Co nepatří do schématu části pro přenos informace?

- informační kanál

- převodník

- podvodník

- unifikovaný signál