# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Část pro přenos a využití zpracované informace – sled signálů |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Automatizační Technika – Ing. Antonín Maršík, SNTL -1988 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Převodník, zesilovač, servomotor |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

# Část pro přenos a využití zpracované informace – sled signálů

Nejprve se zaměříme na problematiku části pro přenos informace. V úvahu přicházejí dvě možnosti. Za prvé může být část pro využití informace vzdálena od části jejího zpracování v dovolených mezích, pak si ve většině případů vystačíme s výkonovou úrovní výstupních signálů části pro zpracování informace, nepotřebujeme speciální převodníky nebo zesilovač. Za druhé tomu může být naopak a bez využití převodníků a zesilovačů se neobejdeme.

Nejběžnějším zařízením pro využití zpracované informace jsou servomotory, které rozdělujeme především podle druhu pomocné energie, kterou pro svoji činnost využívají. Dělíme je na elektrické, pneumatické a hydraulické. Jejich vstupní část musí být přizpůsobena výstupnímu signálu řídicího systému nebo převodníku, popř. zesilovač, zatímco jejich výstupní signál ovládá přímo nebo prostřednictvím regulačního orgánu řízený proces.

# Obr. 1.: Schéma části pro přenos a využití zpracované informace

# Cvičení

- Doplň do schématu části pro přenos a využití zpracované informace (tři prázdné kolonky).

- Znáš nějaké druhy servomotorů ze svého okolí? (nápověda: autobus – otvírání dveří; výtah v domě … atd.)

# Test

- Nejběžnějším zařízením pro využití zpracované informace jsou?

- převodníky

- servomotory

- zesilovače

- rozvodné skříně

- V jakém případě se neobejdeme bez využití převodníků a zesilovačů?

- v případě, že část pro využití informace je vzdálena od části jejího zpracování v dovolených mezích

- v případě, že část pro využití informace není vzdálena od části jejího zpracování v dovolených mezích

- v případě využití přenosu informací na větší vzdálenost mezi jednotlivými městy

- Jak rozdělujeme servomotory?

- na elektrické, signální a pneumatické

- na logické, hydraulické a pneumatické

- na elektrické, pneumatické a hydraulické

- na akumulátorové, syntetické a dezorientované

- Co nepatří do schématu části pro přenos a využití zpracované informace?

- převodník

- servomotor

- paměťovka

- zesilovač