„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření signálu – kruhová časová základna |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. husman, M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Kruhová časová základna, fázový posuv, signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

Měření signálu – kruhová časová základna

Kruhová časová základna je vytvořený napěťový kruh a je tvořen dvěma harmonickými signály, přivedenými na vychylovací systém osciloskopu. Napětí musí být vzájemně posunuto o 90° a amplitudy musí mít stejnou velikost. Na obr. 1a, 1b je zakreslen způsob zapojení kruhové časové základny, kde fázový posun 90° lze velmi jednoduše získat pomocí fázového členu RC. Řízením členu RC je možné nastavit stejnou velikost amplitud napětí. Kruhová časová základna se používá v radarové technice při použití speciální obrazovky. Je možné ji využít i při měření frekvence osciloskopem.

Název kruhová časová základna není zcela tak oprávněný. Na vychylovací systém osciloskopu přivádíme dvě napětí v režimu  X-Y. V klasickém režimu osciloskopu je na systém X přivedeno pilové napětí vytvářející tzv. umělý čas na rozvinutí signálu v čase. U kruhové časové základny tomu tak není.

Obr.1a: Schéma zapojení RC článku

Ob.1b: Fázorový diagram RC článku

Cvičení

- Nakresli fázorový diagram s fázory Ur a Uc.

- Nakresli do zhotoveného fázorového diagramu, který jsi vytvořil v bodě výsledný fázor napětí Urc.

Test

- Fázor napětí UC ve fázorovém diagramu je směrován?

a) doprava

b) dolů

- nahoru

  - doleva

- Fázor napětí UR ve fázorovém diagramu se nachází?

a) na reálné ose

b) na imaginární ose

c) na obou osách

d) na ose Orloje

- Co je to kruhová časová základna?

- vytvořený napěťový kruh a je tvořen třemi harmonickými signály, přivedenými na vychylovací systém osciloskopu

- vytvořený napěťový kruh a je tvořen dvěma harmonickými signály, přivedenými na vychylovací systém osciloskopu

- vytvořený napěťový trojúhelník, který se na základě svojí personalizace převléká za kroužek

- neexistující pojem

- O kolik stupňů musí být posunuto napětí v kruhové časové základně (UR, UC)?

- o 60°

- o 90°

- o 40°

- o 100°