# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření signálu – kalibrace signálu na osciloskopu |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťak, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Kalibrace, rastr, signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

# Měření signálu – kalibrace signálu na osciloskop

Většina osciloskopů má vestavěný kalibrátor napětí. Jedná se o obdélníkový napěťový signál o velmi přesné amplitudě a tvaru. Právě tvar je zde velmi důležitý. Zdrojem napětí bývá astabilní klopný obvod s umístěným vestavným děličem napětí. Tento multivibrátor je přesně stabilizován – napájecí napětí. Pomocí tohoto obdélníkového napětí a jeho připojením na horizontálním a vertikální vstup osciloskopu lze přesně napěťově ocejchovat rastr. Ocejchování je důležité pro přesné určování velikosti napětí na stínítku.

Vestavěný kalibrátor napětí najdeme většinou někde u kraje rastru a jedná se zpravidla o malý napěťový jack nebo napěťové vystouplé očko. Z hlediska ovládacích prvků je velice malý a obtížně se na panelu přístroje hledá. Některé osciloskopy mají vestavěnou kalibraci a externí kalibrátor není zapotřebí (osciloskop Hameg).

# Obr. 1.: Průběh kalibračního napětí.

# Obr. 2.: Ovládací panel osciloskopu BN566 s vyznačením kalibrátoru.

# Obr. 3.: Ovládací panel osciloskopu Goldstar s vyznačením kalibrátoru.

# Obr. 4.: Ovládací panel osciloskopu Gos 626 s vyznačením kalibrátoru.

# Obr. 5.: Ovládací panel osciloskopu Hameg s vyznačením kalibrátoru.

# Cvičení

- V jaké části rastru ovládacích prvků osciloskopu lze najít kalibrační napětí?

- Nakresli časový průběh kalibračního napětí.

# Test

- Kde obvykle najdeme vestavěný kalibrátor napětí?

- ve stroboskopu

- v periskopu

- v osciloskopu

- v mikrovlnné troubě

- K čemu slouží ocejchování?

- je důležité pro nepřesné určování velikosti napětí na stínítku

- je důležité k přesnému ocejchování volně pobíhajícího hospodářského dobytka

c) je důležité pro přesné určování velikosti napětí na stínítku

d) je důležité k určování přesné amplitudní orientaci

- Jaké existují oscioloskopy?

- Osciloskop Gold City Star

- Osciloskop Hamé

- Osciloskop Hameg

- Osciloskop Sony Ericsson Robinson

- Kde zpravidla najdeme vestavěný kalibrátor napětí?

- většinou někde u krajnice silnice

- většinou někde u kraje rastru

- většinou někde u kraje kanystru

- většinou někde u děliče napětí