# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření signálu – zobrazení signálů – osciloskop |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťak, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Osciloskop, vzorkování, signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

# Měření signálu – zobrazení signálů – osciloskop

Signály nejčastěji zobrazujeme na zařízení zvaném osciloskop. Jedná se buď
o samostatné zařízení v analogovém nebo digitálním režimu. Celý systém osciloskopu může být také integrován v podobě softwaru na PC.

# Druhy osciloskopů:

- vícekanálový osciloskop

- vzorkovací osciloskop

- paměťový osciloskop

- jednoúčelový osciloskop

Jednotlivé druhy osciloskopů a jejich funkce mohou být vzájemně integrovány.

Ad1) Vícekanálové osciloskopy slouží k zobrazování signálů dvou a více průběhů na jedné obrazovce. Umožňují sčítání, odčítání a popřípadě další funkce mezi signály navzájem. Nejvíce se sledují dva průběhy při pevném poměru frekvencí – použije se jen jedna časová základna. Pro rozšíření počtu vstupů lze použít tzv. elektronický přepínač. Ten umožňuje upravit vstup jednoho kanálu ke sledování dvou (i více) průběhů napětí. Princip přepínače je dán střídavým připojováním měřením signálu na daný vstup. V časovém úseku, kdy jeden signál je zobrazen, je druhý odpojen
a v dalším časovém úseku se děj převrátí. Přepínání je ovládáno generátorem. Při vykreslování vysokých frekvencí je nutno zvolit malou frekvenci přepínače. Rastr osciloskopu zobrazí několikrát kanál prvního signálu, pak přepínač přepne
a opakovaně vykreslí několikrát průběh druhého signálu. Setrvačnost luminoforu na stínítku zajistí zobrazení obou signálů najednou.

# Obr. 1.: Blokové zjednodušené principální schéma přepínače.

# Obr. 2.: Schéma přepínání.

# Cvičení

- V obrázku zobrazení průběhu vzorkování dvou signálů barevným propojením vykresli jednotlivé průběhy signálů.

- V obrázku principu vzorkování zakresli správně polohu jednotlivých kontaktů spínačů.

# Test

- Na jakém zařízené nejčastěji zobrazujeme signály?

- na opthalmoskopu

- na osciloskopu

- na mikroskopu

- na filtračním zařízení

- Na kolik skupin dělíme osciloskopy?

- 5

- 3

- 2

- 9

- Který druh osciloskopu neexistuje?

- vzorkovací osciloskop

- paměťový osciloskop

- neinteraktivní osciloskop

- vícekanálový osciloskop

- K čemu slouží vícekanálové osciloskopy?

- umožňují pouze sčítání a odčítání mezi signály

- umožňují sčítání, odčítání a popřípadě další funkce mezi signály navzájem

- umožňují integrálování mezi signály

- ke sledování více televizních kanálů současně