# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření signálu – princip Zenerovy diody - zapojení |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Dioda, stabilizace, vzorkování, signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

# Měření signálu – princip Zenerovy diody – zapojení

Zenerova dioda (ZD) patří mezi pasivní stabilizátory. U těchto stabilizátorů se používá závěrná část statické charakteristiky. Stabilizátory se ZD se používají tam, kde není velký odběr proudu a kde nejsou kladeny na stabilizaci přísné požadavky.

A to zejména: kolísání stabilizačního napětí se změnou zatížení a kolísání stabilizačního napětí se změnou napájecího napětí.

Vlastní Zenerova dioda je zvláštním typem diody, u které je technologickou úpravou dosaženo toho, že průrazné napětí v závěrném směru má hodnotu jednotky Voltu (od 6-18 V).

V propustném směru má dioda průrazné napětí kolem 0,6-0,7 V.

Dioda je zapojená v obvodu tak, že na katodu je připojeno kladné napětí a na anodu záporné napětí (závěrný směr).

# Obr. č. 1.: Zapojení Zenerovy diody.

# Popis

# Rs- stabilizační odpor

Rzt – zatěžovací odpor (zátěž – rádio, walkman)

Ic – celkový proud protékající obvodem

Izt – proud protékající zátěží

Iz – proud protékající Zenerovou diodou

Uzdr – napájecí napětí zdroje

Uzt – napětí na zátěži

Uz – stabilizační napětí Zenerovy diody

Us – napětí na stabilizačním odporu

Pokud nedojde ke zhroucení stabilizace v obvodu, platí, že Uz = Uzt.

Pod pojmem zhroucení stabilizace rozumíme, že zátěž bude odebírat větší proud, než na který je obvod nadimenzován, a tím dojde k uzavření závěrného lavinového jevu v Zenerově diodě. Dioda zavře a stabilizace přestane fungovat. Proto je nutné celý obvod navrhnout na předem známou a předpokládanou zátěž.

# Cvičení

- Uveď alespoň dva příklady ze svého okolí (elektronika), kde ses pravděpodobně setkal se stabilizátorem napětí. (nápověda: dobíjení mobilu atd.)

- Do daného schématu nakresli správně zapojení zatěžovacího odporu
a diody.

# Test

- Vlastní součástka - Zenerova dioda se zapojí tak, že na katodě a anodě je napětí?

  - katoda – plus, anoda – minus

  - katoda – minus, anoda – plus

  - katoda – minus, anoda – minus

  - katoda – plus minus anakonda

- Zenerova dioda patří mezi jaké stabilizátory?

- aktivní stabilizátory

- deaktivní stabilizátory

- informativní stabilizátory

- pasivní stabilizátory

- Co znamená pojem zhroucení stabilizace?

  - znamená to, že zátěž bude odebírat menší proud, než na který je obvod nadimenzován

  - znamená to, že zátěž bude odebírat větší proud, než na který je obvod nadimenzován

  - znamená to, že zátěž bude odebírat stejný proud, na který je obvod nadimenzován

  - znamená to zhroucení celého systému stabilizace Země v trvale udržitelném rozvoji

- Co znamená označení Rz?

a) přetěžovací odpor

b) roztahovací odpor

c) zatěžovací odpor

d) vytěžovací odpor