# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření signálu – princip Zenerovy diody – statická charakteristika |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Dioda, stabilizace, charakteristika, signál |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

# Měření signálu – princip Zenerovy diody – statická charakteristika

# Obr. 1.: Statická charakteristika Zenerovy diody

# Popis:

# Uzdr – napětí zdroje

Uz – napětí Zenerovy diody

Us – napětí na stabilizačním odporu

P1 – pracovní bod

Rs – znázornění změny polohy pracovní přímky

Pd-max – maximální výkon Zenerovy diody (při překročení se dioda spálí)

Iz-min – minimální hodnota Zenerova proudu (při které dioda ještě tzv. funguje)

Iz-max – maximální hodnota Zenerova proudu (při které je dioda schopna snést zátěž)

# Obr. č. 2: Statická charakteristika Zenerovy diody – ideální.

Ze zapojení Zenerovy diody je zřejmé, že Zenerova dioda je polarizována v závěrném směru. A je také paralelně připojena k zátěži. Statická charakteristika na obr. č. 1 nám ukazuje poměr rozložení napětí a proudu ve vlastní stabilizaci.

Na napěťovou osu v závěrném směru je vyneseno Uzdr – celkové napětí napájecího zdroje, které se dle Kirchhoffova zákona rozděluje na napětí Uz – napětí Zenerovy diody a napětí Us – napětí na stabilizačním odporu Rs.

Vlastní charakteristika Zenerovy diody (zobrazená tmavě modře) je dána technologií při výrobě. Protnutím koncového bodu napětí zdroje s proudem procházejícím Zenerovou diodou dojde k vytvoření pracovní přímky, která se protne s vlastní charakteristikou Zenerovy diody a vytvoří se pracovní bod P1.

# Cvičení

- Do daného obrázku zakresli:

- charakteristiku Zenerovy diody

- popisy jednotlivých os (napětí a proudu)

# Test

- Charakteristika se kreslí do osového systému X-Y, kde na ose X a Y je?

- X - napětí Uz a Y – proud Iz

- X - proud Uz a Y – napětí Iz

- X - proud Uz a Y proud Iz

- X – vypětí, Y – přepětí

- V jakém směru je polarizována Zenerova dioda?

a) v záměrném směru

b) v závěrném směru

c) v závěrujícím směru

d) ve směru hodinových ručiček

- Co znamená označení Pd-max?

a) maximální výkon Zínertovy diody

b) maximální výkon Pseudo diody

c) maximální výkon Zenerovy diody

d) maximální hodnota Zenerova proudu

- Co znamená označení Us?

- napětí na stabilizačním odporu

- napětí na nestabilizačním odboru

- napětí na srovnávacím odboru

- označení univerzální síly