„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_8_1_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zenerova Dioda – výpočet stabilizačního oporu Rs |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – elektronické systémy |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Automatizační cvičení |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Elektronika, matematika |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Stabilizační odpor, kolísání |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal.

Automatizace - elektronické systémy a zpětná vazba

Automatizace – elektronické systémy a zpětná vazba – Zenerova Dioda – výpočet stabilizačního oporu Rs

Obr.1.: Zapojení Zenerovy diody – výpočet stabilizačního odporu

Při výpočtu odporu Rs musíme brát v úvahu mezní případy, které mohou při provozu stabilizace nastat. To znamená brát v úvahu kolísání napájecího napětí zdroje Uzdr, minimální a maximální proud protékající zátěží Rzt.

V obrázku 1 je definován vztah pro výpočet Rs – stabilizační výkon

Popis:

Uzdr/min – minimální hodnota vstupního napájecího napětí zdroje (např. Uzdr = 24 V,( +,- 3V)) V tomto případě Uzdr/min = 21V.

Uzt – napájecí napětí na zátěži (Uzt = se Uz)

Iz/min – minimální hodnota závěrného proudu protékající Zenerovou diodou tak, aby byl zachován závěrný lavinový jev. Zpravidla se tato hodnota uvádí v katalogu. Pokud tuto hodnotu nelze zjistit, tak se určí jako 10% z proudu protékajícího zátěží Izt.

Izt/max – hodnota proudu protékající zátěží (někdy bývá uvedeno místo proudu hodnota zatěžovacího odporu Rzt)

Princip funkce stabilizace

Je-li celkový proud Ic = 5A a Izt = 4A, tak Iz má hodnotu 1A. V případě, že proud Izt překročí hodnotu 5A dojde ke zkolabování stabilizace. V případě, že odpojíme zátěž od obvodu Rzt = 0 (odpojení rádia). Veškerý proud obvodu teče přes Zenerovu diodu a platí, že Ic = Iz a Zenerovou diodou tím pádem teče 5A. Z toho vyplývá, že stabilizátor a vlastní Zenerova dioda, je nejvíce tepelně a proudově namáhána právě při odpojené zátěži.

Cvičení

- Popiš a případně dokresli obrázek stabilizace napětí pomocí Zenerovy diody:

- Do vzorce doplň vztah pro výpočet Rs:

Test

- Ve vztahu pro výpočet Rs je ve jmenovateli?

  - Iz - Izt

  - UZdr - Izt

  - UZdr – Uz

  - Uzdr – mix - max

- Co musíme brát v úvahu při výpočtu odporu Rs?

a) ustávání napájecího napětí zdroje Uzdr, minimální a maximální 	proud protékající zátěží Rzt

b) kolísání napájecího napětí zdroje Uzdr, minimální a maximální proud protékající zátěží Rzt

c) nemusíme brát v úvahu nic

d) zkolabování stabilizace

- Co znamená označení Uzt?

  - napájecí napětí na přijímači

  - napájecí napětí na odpojovači

  - napájecí napětí na zátěži

  - napájecí napětí u zdroje Tenorovy diody

- Kdy je stabilizátor a vlastní Zenerova dioda nejvíce tepelně a proudově namáhána?

- při napojené zátěži

- při připojené zátěži

- při rostoucí zátěži

- při odpojené zátěži