„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_8_1_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Stabilizátor se zpětnou vazbou |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – elektronické systémy |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Automatizační cvičení |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Elektronika, matematika |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická měření, J. Husman, M. Marťák, J. Koudelka, SNTL 1989 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Stabilizátor, odpor, tranzistor |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal.

Automatizace - elektronické systémy a zpětná vazba

Automatizace – elektronické systémy a zpětná vazba – stabilizátor se zpětnou vazbou

Stabilizátory se zpětnou vazbou mají větší úroveň čínitele stabilizace a menší vnitřní odpor než pasivní stabilizátory. Také nám umožňují stabilizované napětí zpravidla plynule regulovat.

U těchto stabilizátorů porovnává snímač odchylky referenčního napětí s napětím na výstupu. To vytvoří rozdílový signál, který postupuje na člen regulační. Regulační člen vlivem rozdílového signálu mění svůj vnitřní odpor tak, že ne napětí na zátěži vůbec nemění.

Obr.1.: Stabilizátor se zpětnou vazbou

Stabilizátor se zpětnou vazbou

Fungování stabilizátoru se zpětnou vazbou je následující:

Klesne-li napětí U1, objeví se to částečně i na výstupu. Napětí Uzdr „na odbočce potenciometru se zmenší, tranzistor T2 se přivře, proud rezistoru Rp se zmenší a napětí na kolektoru T2 se zvětší. Toto napětí otevírá tzv. regulační tranzistor T1. Vnitřní odpor regulačního tranzistoru T1 se tím pádem zmenšuje. Průchodem proudu I do zátěže se zmenšuje i napětí mezi jeho kolektorem a emitorem. To má za následek zmenšení výstupního napětí stabilizátoru. Obdobným způsobem funguje obvod i při zvětšení vstupního napětí nebo v případě změny zátěže. Potenciometrem P je možné v určitém rozsahu nastavovat výslednou velikost výstupního napětí U2.

Cvičení

- Do daného obrázku stabilizátoru nakresli tranzistory.

- K diodě u stabilizátoru v obrázku u ot.č1. dopiš, kde je u diody katoda a anoda.

Test

- Co je to stabilizátor napětí?

  - stabilizátor je elektrické zapojení indiskrétních součástek nebo elektrotechnická součástka fungující na principu integrovaného obvodu

  - stabilizátor je elektrické zapojení diskrétních součástek nebo elektrotechnická součástka fungující na principu integrovaného obvodu

  - zařízení zabývající se sterilizací

  - zařízení, které formuje napětí na elektrický proud dodávaný do sítě

- Co jsou stabilizátory se zpětnou vazbou?

a) stabilizátory, které se umějí vrátit zpět na místo určení

b) jsou to stabilizátory dosahující napětí větší velikosti činitele stabilizace a tím pádem i menšího vnitřního odporu než stabilizátory

c) jsou to stabilizátory dosahující napětí větší velikosti činitele stabilizace a tím pádem i menšího vnitřního odporu než stabilizátory

d) neexistující pojem

- Jaké označení nenajdeme ve schématu stabilizátoru se zpětnou vazbou?

- U1

- X

- U2

- P

- Čím je možné v určitém rozsahu nastavovat výslednou velikost výstupního napětí U2?

a) glukometrem

b) tranzistormetrem

c) potenciometrem

d) decimetrem